Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАРКІВ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  (скорочена назва - КП "МОПК ТА В" РМР) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ – 02220007.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання – 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 3 Е; тел. (факс) (0362) 26 67 28, є-mail: parkshevchenka@gmail.com

Мета отримання дозволу на викиди – набуття права експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відповідно до частин 2 і 3 Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та Постанови КМУ від 13.12.2017 №1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля», - КП "МОПК ТА В" РМР (виробничий майданчик -  котельня) не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Для забезпечення оптимального температурного режиму в теплиці для вирощення розсади експлуатується  твердопаливний котел марки «ТЕРМО СТАЛЬ» Avangard 30 Стандарт, потужністю 30 кВт. В якості палива використовується відходи деревини. В процесі виробничої діяльності  в атмосферне повітря викидаються такі види та обсяги забруднюючих речовин: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) – 0,016 т/рік; оксид вуглецю – 0,024 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,035т/рік.

За величинами викидів забруднюючих речовин котельня КП "МОПК ТА В" РМР не підлягає взяттю на державний облік.

Запропоновані дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують величин граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства. Встановлено умови до технологічного процесу, до обладнання та споруд, вимоги щодо неорганізованих джерел викидів.

Перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів відсутні, тому заходи щодо досягнення нормативів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не розробляються.

Котельня КП "МОПК ТА В" РМР відноситься до третьої групи об’єктів, заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів, щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря, щодо охорони атмосферного повітря при НМУ та інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, не розробляються.

На підприємстві не має технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

Зауваження та пропозиції громадських організацій, окремих громадян можуть надсилатися до  Рівненської обласної держадміністрації (майдан Просвіти,1, м. Рівне, 33028); roda@rv.gov.ua. Зауваження та пропозиції приймаються до розгляду протягом 30 календарних днів з  моменту публікації повідомлення в газеті.